О реализации

в  системе  «А0» Постановления Правительства Кировской области             № 47/373 от 03.07.2015

- Общие положения

  - Постановление Правительства Кировской области № 47/373 от 03.07.2015 (далее по тексту «Постановление») расположено на сайте Правительства Кировской области (http://www.gov-vyatka.ru/publ/AkOUP.nsf/62bd0840256f32bcc3257149006da49f/BD03B646A84E972343257E7B002F32AA)

  - Постановление предусматривает актуализацию территориальной сметной нормативной базы Кировской области и приведение её в частичное  соответствие действующим федеральным сметным нормативам.

  - Приложение к постановлению определяет перечень:

а) расценок, исключаемых из территориальной сметно-нормативной базы (847 расценок) с последующей заменой на расценки из федеральной базы;

Примечание 1: В соответствии с Указаниями по применению территориальных единичных расценок на территории Кировской области изд. 4, п. 2.11. при отсутствии расценок в сборниках ТЕР-2001 (обозначение в СК А0 «ТСНБ-Киров ред. 2009 г. с изм. 1 2013г.) следует применять расценки по соответствующим сборникам базы ФЕР-2001(обозначение в СК А0 «ФЕР-01МС2015») с применением поправочных коэффициентов …

б) расценок, исключаемых из территориальной сметно-нормативной базы, в связи с исключением их из федеральной сметно-нормативной базы (27 расценок).

Примечание 2: Исключенные расценки не применяются. Стоимость работ, соответствующих составу работ исключенных расценок, следует определять по действующим расценкам, при необходимости используя «ремонтную поправку» (см. п.4.7 МДС 81-35.2004).

- Изменения СНБ, связанные с реализацией Постановления

  - Для реализации Постановления выполнены следующие изменения:

    - СНБ «ТЕР-Киров ред. 2009 г. с изм. 1» (ТСНБ-Киров):

      - К расценкам, исключаемым с целью последующей замены на аналогичные по базе ФЕР (см. п. 1.3.а), добавлена  обязательная поправка 2100С-47-П.(строительные сборники), или 2100М-47-П(монтажные сборники), или 2100Р-47-П(ремонтные сборники)
 Поправки добавляют:
-  к тексту обоснования  «Исключена по постановлению 47/373», полный текст обоснования виден  в печатной форме и в детальных формах (поле «Комментарии»);
-  к тексту наименование расценки «(заменить на расценку ФЕР ред.2015г. по Постановлению Правительства Кировской обл. 47\373 от 03.07.2015)»
Поправки информационные, кроме того позволяют выполнить групповое выделение расценок фильтром по условию « содержит» и образцу текста  «%заменить%» (см. Рис. 1)

Рис. 1 Условие фильтра %заменить%

      - К расценкам, исключаемым из территориальной и федеральной базы (см. п. 1.3 б) добавлена поправка 2100С-47-У.(или 2100Р-47-У для ремонтных сборников.
Поправка добавляет:
- к тексту обоснования «(Исключена по Постан. 47\373)»;
- к тексту наименования расценки «(исключена по Постановлению Правительства Кировской обл. 47\373 от 03.07.2015»).
Поправка информационная, , кроме того позволяет выполнить групповое выделение расценок фильтром по условию « содержит» «%исключена%» для последующей замены на другие расценки, соответствующие по составу работ заменяемым расценкам.

    - Добавлена специальная  дополнительная СНБ «ТСНБп-Киров». СНБ содержит расценки из базы ФЕР-01МС2015 в количестве 847 шт.», предназначена только для групповой замены расценок территориальной базы, исключенных в связи с актуализацией.
Примечание 3: При выборе расценок, отсутствующих в СНБ ТСНБ-Киров следует обращаться к СНБ ФЕР-01МС2015.

- Порядок использования СНБ ТСНБп-Киров для замены исключенных расценок СНБ ТСНБ на расценки СНБ ФЕР-01МС2015

  - При корректировке ранее разработанных смет создать копию сметы и работать только с копией, исходную смету не удалять!

  - В поле структуры сметы поместить указатель мыши на главный узел ЛС, чтобы работать со всеми строками сметы..С помощью фильтра в заголовка столбца «Группа» выделить группы ТЕР, ТЕРм, ТЕРр (см. рис. 2) 



Рис.2  Фильтрация расценок по группам ТЕР, ТЕРр, ТЕРм

  - Выделить все отфильтрованные строки, «Сtrl+ A» (или пункт меню Правка- Выделить все)

  - Выбрать пункт меню «Групповые операции», опция «Заменить строки»

  - В форме «Замена строк» выбрать указатель СНБ ТСНБп-Киров , активировать указатели«строки целиком» и «При создании базы добавлять неучтенные материалы».Остальные опции активировать не рекомендуется. (см. Рис.3)

Рис.3  Настройки групповой замены строк

  - Выполнить групповую операцию – кнопка «Замена»

  - В результате, в смете заменяться только те расценки, которые требуется заменить по Постановлению.
Примечание 4:
а)При замене строк сметы, в которых ранее была произведена замена материала, учтенного нормой, на требуемый (марка бетона и т.п.) все корректировки теряются, именно поэтому следует работать с копией сметы, и после замены базы ТСНБ-Киров на ТСНБп-Киров замену материалов в замененных строках повторить, используя для заменяемых материалов нормы ССЦ01 из базы ТСНБ.
б) При групповой замене с активной опцией «При создании базы добавлять неучтенные материалы» у замененных расценок могут  добавиться  новые ресурсы по проекту, при этом имеющиеся ресурсы по проекту (если были) сохранятся, но потеряют связь с расценкой- работой. Поэтому, необходимо внимательно отслеживать все такие ситуации,  и повторно выполнять привязку нужного ресурса по проекту к расценке-работе

- Порядок работы при наличии в смете расценок, исключенных из базы ТСНБ и ФЕР.

  - В смете могут остаться полностью исключаемые расценки (без замены на ФЕР), которые автоматически не удаляются при операции групповой замены.  Их перечень (26 шт) см. ниже: 
ТЕР	5-3-5-1
ТЕР	27-3-5-1
ТЕР	27-3-5-2 
ТЕР	27-6-42-1
ТЕР	27-6-42-2
ТЕР	27-9-2-6
ТЕР	34-2-19-1
ТЕР	34-2-19-2
ТЕР	34-2-19-3
ТЕР	34-2-19-4
ТЕР	34-2-19-5
ТЕР	34-2-19-6
ТЕР	34-2-19-7
ТЕР	34-2-19-8
ТЕР	34-2-19-9
ТЕРр	58-17-1
ТЕРр	58-17-2
ТЕРр	58-17-3
ТЕРр	62-16-1
ТЕРр	62-16-2
ТЕРр	62-16-7
ТЕРр	62-16-8
ТЕРр	62-17-1
ТЕРр	62-17-2
ТЕРр	62-17-7
ТЕРр	62-17-8

  - Примененные в сметах расценки из указанного выше перечня обнаруживаются либо вручную (для смет, созданных до действия Постановления), либо следующим образом:

    - Включив фильтрацию в поле «Наименование» выбрать опцию «Условие». В появившейся форме задать условие для «содержит» - «%исключена%»

    - Отфильтрованные строки выделить, задать для них тип «И».

    - Для отфильтрованных строк назначить заливку цветом. Это необходимо для быстрого нахождения строк при дальнейшей работы с каждой строкой при подборе заменяющих расценок.

- Рекомендуемый порядок работы со сметами

  - Пересчет смет составленных до 03.07.2015 г. (до вступления в силу Постановления).

    - Создать копию сметы, работать в копии, исходную смету не удалять.

    - Вкладка «Заголовок» -вкладка «Общие сведения» -поле «Составлена в ценах …» внести «ТЕР-2001 (ред. 2009 г. с изм. 1, с учетом Постановления Правительства Кировской области № 47/373 от 03.07.2015) с пересчетом в текущие цены индексами РЦЦС на ___________».

    - Выполнить замену расценок, используя базу ТСНБп-Киров  (см. разд. 3).

    - Если в исходной смете для строк была предусмотрена замена материала (ов), учтенных расценкой, на проектные, то при замене расценок строки с заменой материалов следует откорректировать по принципу – исключаемый материал по ФССЦ, а материал по проекту по ТССЦ

    - Расценки, подлежащие исключению, обнаружить и выделить в соответствии с п. 4.2.  Взамен выделенных (цветом и типом «И») расценок подобрать из состава действующих расценок заменяющие расценки.

    - Все расценки из СНБ ФЕР (замененные и примененные в связи с отсутствием в СНБ ТСНБ-Киров) пересчитать в соответствии п. 2.11. УТЕР изд.4.

  - Составление новых смет с учетом Постановления

    - Составление выполняется  в обычном порядке, без  дополнительных специальных настроек. В процессе работы сразу будут видны расценки, подлежащие замене и исключаемые т.к. в наименовании расценки (и в комментарии к обоснованию) автоматически добавляется текст
- для полностью исключаемых расценок:«исключена по Постановлению Правительства Кировской обл. 47\373 от 03.07.2015»
- для  заменяемых расценок:«заменить на расценку ФЕР ред.2015г. по Постановлению Правительства Кировской обл. 47\373 от 03.07.2015»

    - В зависимости от ситуации, можно выбрать различные варианты продолжения работы со сметой, содержащей заменяемые расценки:

      - Сразу выполнять замену на соответствующую расценку ФЕР или ТЕР (для полностью удаляемых.)

      - По окончании набора расценок выполнить групповую операцию по замене расценок работ на расценки из базы ТСНБп-Киров (см. выше п.2.1). При этом облегчен поиск  полностью удаляемых по Постановлению расценок, поскольку в наименовании этих расценок за счет обязательной поправки  присутствует текст «исключена». Поэтому при задании фильтра в колонке «Наменование» достаточно задать условие,  в котором наименование содержит образец %исключена %

    - Все расценки из СНБ ФЕР (замененные и примененные в связи с отсутствием в СНБ ТСНБ) пересчитать в соответствии п. 2.11. УТЕР изд.4.

  - Составление смет без учета Постановления

    - При необходимости составления сметы без учета Постановления, работа с адаптированной базой ТСНБ-Киров ведется в обычном порядке, без специальных дополнительных настроек.

    - По окончании работы достаточно выделить все строки сметы и выполнить групповую операцию по удалению обязательных поправок, за счет которых в обосновании  и наименовании расценок (см. п.2.2.1) появились соответствующие комментарии. Шифры обязательных поправок, подлежащие удалению :

ТЕР  -  2100С-47-У, 2100С-47-П

ТЕРм  - 2100М-47-П

ТЕРр -  2100Р-47-У, 2100Р-47-П

- О порядке и стоимости приобретения услуги «Адаптация базы ТСНБ-Киров ред.2009г. с Доп.1 к Постановлению Правительства Кировской области № 47/373 от 03.07.2015 г.»

6.1 Данная услуга предоставляется пользователям САК А0 при предварительном выполнении следующих условий:

- Рабочее место  А0 (далее РМ)  находится на обслуживании;

-  на РМ установлены и доступны базы ТСНБ-Киров (с Изм.1  2013г.) и ФЕР-01МС2015

6.2 Стоимость услуги для 1-го РМ – 1000 руб, 2-го и последующих  -500 руб (НДС не выделяется).

6.3 Заявки направлять в ЗАО «СИТЭКС» по  тел. (8332)56-38-00, 56-38-08, 47-43-22,

или по  Е-mail: citex@citex-kirov.ru

# Text boxes

Условия выбора фильтра в колонке «Группа»

Выбрать группы ТЕР, ТЕРм, ТЕРр

Активен корень дерева сметы

Видны все строки

База НСИ ТСНБп,

Строки целиком,

При создании работы добавлять «неучтенные» материалы

Условие поиска по тексту %заменить%

Фильтр колонки «Наименование» выбрать «Условие»